## Slide 1: Základní zásady při plánování purifikace
Na začátek zařadit metody:
      s vysokou kapacitou
      velkým výtěžkem
      nízké rozlišení
Později metody s:
  vysokým rozlišením
  dostačujícím výtěžkem
  kapacita méně významná
Pokud možno řadit metody za sebou racionálně, bez nutnosti mezikroků (např. dialýza nebo ultrafiltrace  možné snížení výtěžku)
Čím méně kroků, tím větší výtěžnost proteinu
Metody zřeďovací kombinovat s metodami koncentrujícími

## Slide 2
Příklady
Srážení síranem amonným (vysoká koncentrace soli ve vzorku) chromatografie s hydrofóbní interakcí
Ionexová chromatografie (eluce vysokou iontovou silou)
chromatografie s hydrofóbní interakcí
Gelová chromatografie se používá na konci celé purifikační sekvence odstranění fragmentů a komplexů
Nevhodné kombinace
Srážení síranem amonným a ionexová chromatografie (nutno zařadit odsolovací krok dialýza, ultrafiltrace)

## Slide 3
Sledování průběhu separace
Metoda | Koncentrace bílkovin [mg/ml] | Objem [ml] | Celková aktivita [U] | Specifická aktivita [U/mg] | Stupeň přečištění | Výtěžek [%]
buněčný extrakt | 0,8 | 50 | 1000 | 25 | - | 100 %
(NH4)2SO4 | 2,5 | 10 | 850 | 34 | 1,4 | 85 %
HIC | 2,5 | 6 | 600 | 40 | 1,6 | 60 %
dialysa | 2,2 | 6,5 | 550 | 39 | 1,6 | 55 %
IEX | 0,2 | 3 | 500 | 1000 | 40 | 50 %

## Slide 4
Alfa-amylasová aktivita byla měřena s využitím rozpustného škrobu jako substrátu a produkty reakce byly detekovány reakcí s dinitrosalicylovou kyselinou. Reakční směs obsahovala 0,2 ml enzymu, 0,3 ml 1% škrobu a 0,5 ml 50 mM Tris pufru pH 8,2. Reakce probíhala 1 minutu při 37 °C a byla ukončena přídavkem 4ml dinitrosalicylové kyseliny. Směs byla povařena 5 minut. Absorbance výsledných produktů při 530 nm byla 1,235 v 1cm kyvetě. Vypočítejte aktivitu amylasy.
Chart: Kalibrace
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
 | 0 | 0.24 | 0.48 | 0.66 | 0.75 | 1.2
postup: Byla připravena koncentrační řada glukosy (2, 4, 6, 8, 10mM glukosa) a 1 ml byl smíchán se 4 ml dinitrosalicylové kyseliny. Směs byla povařena 5 minut. Absorbance výsledných produktů byla měřena při 530 nm.

## Slide 5
Vypočítejte aktivitu malátdehydrogenasy. Reakční směs obsahovala 0,5 ml NAD+ (100mM), 0,5 ml malátu (200 mM), 1 ml enzymového preparátu (konc. bílkovin 1,5 mg/ml) a 2 ml pufru (100 mM Tris, pH 7,5). Reakce probíhala při teplotě 37 °C a byl sledován přírůstek absorbance při 340 nm. Po 5 minutách vzrostla absorbance z 0,2 na 1,444. Vypočítejte celkovou a specifickou aktivitu malátdehydrogenasy v enzymovém preparátu. (=6220 l/mol/ cm). Měření absorbance probíhalo v jednocentimetrové kyvetě a všechny substráty byly v reakční směsi v nadbytku.

## Slide 6
Aktivita alfa-glukosidasy byla měřena s využitím maltosy jako substrátu a produkt reakce byl detekován reakcí s činidlem GOD250, které obsahovalo glukosaoxidasu a leukoformu barviva ve vhodném pufru. Reakční směs obsahovala 0,5 ml enzymu (4 mg/ml, Mr 110kDa), 0,5 ml 200 mM maltosy a 0,5 ml 50 mM Tris pufru pH 8,2. Reakce probíhala 20 minut při 37 °C a byla ukončena přídavkem 1,5 ml 10 % Na2CO3. Ke směsi byly přidány 2 ml činidla a směs byla inkubována 15 minut při 37 °C. Výsledné produkty byly detekovány při 498 nm v 1cm kyvetě. Molární absorpční koeficient oxidovaného barviva je 440 dm3.cm-1.mol-1 (z 1 molu glukosy vzniká 1 mol barviva). Jaká je specifická aktivita a celková aktivita enzymového preparátu pokud byla naměřena absorbance 1,438 a celkový objem enzymového preparátu je 10 ml?

## Slide 7
Sledování průběhu separace
Metoda | Koncentrace bílkovin [mg/ml] | Objem [ml] | Celková aktivita [U] | Specifická aktivita [U/mg] | Stupeň přečištění | Výtěžek [%]
buněčný extrakt | 258,1 | 20 | 4000 |  |  | 
(NH4)2SO4 | 118,1 | 9 | 4053 |  |  | 
HIC | 57,5 | 6 | 3565 |  |  | 
GPC | 19,3 | 2 | 2565 |  |  | 

## Slide 8
Metoda | Koncentrace bílkovin [mg/ml] | Objem [ml] | Celková aktivita [U] | Specifická aktivita [U/mg] | Stupeň přečištění | Výtěžek [%]
buněčný extrakt | 258,1 | 20 | 4000 | 0,77 | - | 100
(NH4)2SO4 | 118,1 | 9 | 4053 | 3,81 | 4,9 | 101
HIC | 57,5 | 6 | 3565 | 10,33 | 13,3 | 89
GPC | 19,3 | 2 | 2565 | 66,45 | 85,8 | 64