## Slide 1: KLINICKÁ BIOCHEMIE (též LÉKAŘSKÁ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA)
Hlavní důvody zařazení této prezentace?
- Pedagogické cíle: zopakovat biochemii z jiného pohledu, uvědomit si význam a použití bioanalytických metod, osudové propojení biochemie, fyzikální a analytické chemie a samozřejmě biologie člověka.
- Ekonomický obrat tohoto průmyslového odvětví jsou desítky miliard Kč ročně, pracoviště jsou v každém okrese → chemik zde vždy najde výhodné profesní uplatnění.
- Našim cílem je porozumět pokud možno tomu, co s námi lékaři páchají nebo chtějí páchat; patří to ke všeobecnému vzdělání a nutné sebeobraně moderního člověka.
POZNÁMKY K PREZENTACI:
- cíl: seznámení s tím, co se běžně v klinicko-biochemické laboratoři stanovuje, jak se to dělá a jaký to má význam pro diagnostiku onemocnění;
metody jsou pouze naznačeny, jsou prezentovány formou standardizované tabulky (viz 3. slide)
označení STATIM: nezbytná vyšetření prováděná pokud možno okamžitě; proto mají laboratoře nepřetržitý provoz;
v kolonce „materiál“: P – plasma (kapalná složka krve získá se centrifugací nesrážlivé krve), S - sérum (získá se centrifugací sražené krve), U - moč (sbíraná = za den);
referenční hodnoty: rozsah hodnot považovaný za „normální“ (tedy nepatologický); jednotlivé laboratoře (nemocnice) používají poněkud odlišné hodnoty, i ty se v průběhu času mění – čísla jsou pouze orientační.
Příští slide: výběr ze stanovení základních analytů nabízených lékařům ve Všeobecné fakultní nemocnici (Karlovo náměstí); výběr stanovení popisovaných v této prezentaci je inspirován tímto dokumentem (subjektivní výběr MK); metody se velmi rychle vyvíjejí (zdokonalování starších a zavádění nových metod).

## Slide 3
KREVNÍ PLYNY
Analyt | Materiál | Referenční hodnoty | Statim | Poznámky
krevní plyny: pO2(art.) pCO2(art.) pH | krev (nesrážlivá) | 10-13 kPa (88-108 mmHg) 4,6-6,0 kPa (35-45 mmHg) 7,35-7,45 | + + + | "Astrupův přístroj": Clarkovo čidlo pro měření pO2 – amperometrie, membránová skleněná pH-elektroda pro pCO2,, skleněná elektroda pro pH- obojí potenciometrie měření saturace kyslíkem (viz dolní obr., měření laserem): nad 95% pH < 7,35 = acidosa, pH > 7,45 = alkalosa
Astrupův přístroj (snadná automatizace)
Absorpční spektra různých forem hemoglobinu
(možnost stanovení saturace Hb kyslíkem spektrofotometricky)

## Slide 4
Na+ K+ Ca2+ Cl- Pi Mg2+ | S | 136-145 mM 3,5-5,5 mM 2,1-2,6 mM 100-106 mM 0,8-1,5 mM 0,70-1,0 mM | + + + + + + | 
ANORGANICKÉ IONTY
metody stanovení: iontově selektivní elektrody, plamenová fotometrie, atomová absorpční spektrometrie (AAS)
funkce iontů viz učebnice Tab. 1.1
pečlivá regulace: relativně malé referenční intervaly, přitom však malé rezervy v organismu; podstatné odchylky hlavních iontů (horní tabulka) vyvolávají tzv. minerálový rozvrat – proto statim; vliv na hospodaření s vodou
asi 50 % Ca2+, Mg2+, a Pi volných, zbytek vázán na bílkoviny
Li+ | S | 0,6-1,2 mM |  | psychofarmakum, časté problémy s předávkováním
Cu2+ | S | 11-24 M |  | AAS, spektrofotom. s chromogeny; většina Cu2+ vázána na ceruloplasmin (slide 14) ; řada onemocnění z nedostatku Cu
Zn2+ | S | 10-23 M |  | AAS; nedostatek: zpomalení růstu a vývoje kostí, zvětšení jater...

## Slide 5
OSMOTICKÝ TLAK
π = RT Σci („onkotický tlak“)
osmolarita (Σci ) | S | 285-295 mOsm/l | + | míra koncentrace „osmoticky aktivních částic“ (molekul, iontů), hypotonicita i hypertonicita zpúsobují rozpad buněk
ACE = angiotenzin
konvertující enzym
Osmometr: měří tlak podle vychýlení polopropustné membrány
Isotonický roztok: má osmotický tlak stejný jako krevní plasma, opak: hypotonický a hypertonický roztok
(vasopresin)
Notes: Onkotický tlak: osmotický tlak vyvolaný proteiny (v krvi převážně albuminem, v pH 7,4 nese vysoký kladný náboj (nutná přítomnost protiiontu – zde Na+)).
Jednotka osmolarity: osmol (jeden mol osmoticky aktivních částic v litru vody; tisícina osmolu je miliosmol.
Systém renin-angiotensin-aldosteron: systém regulující koncentraci iontů v plasmě; výkonný orgán: absorpce iontů a vody v ledvinách (zajímavost: renin a ACE jsou vlastně enzymové hormony (nebo snad hormonální enzymy?))

## Slide 6
Fe plasmatické | S | 10-27 M | - | AAS, spekrtofot. s chromogenem
vazebná kapacita železa | S | 40-72 M | - | 1/3 transferrinové kapacity vysycena, úměrné množství transferrinu
Fe
vazebná kapacita Fe: transferrin je krevní protein, zajišťující transport Fe3+;
vazebná kapacita Fe poskytuje informaci o koncentraci transferrinu v séru jakož i o jeho vysycení železem.
„putování“ Fe3+ v těle
(dávky v mg/den)

## Slide 7
kreatinin | S | 88 - 130 M | + | spektrofotometrie (s kyselinou pikrovou); množství úměrné množství svalové hmoty (1 - 2 % denně), zvýšení při svalových chorobách
dále amoniak různě: - potenciometricky (iontově selektivní elektroda)
- reakce se salicylátem a chlornanem (barev. produkt)
- glutamátdehydrogenasová reakce:
2-oxogluratát + NH4+ + NAD(P)H + H+  L-Glu + NAD(P)+
močovina | S | 3 - 7 mM | + | 75 % nebílk. dusíku, synthesa v játrech, molární poměr močov/kreatinin: 48-80 - diagnostika funkce ledvin
Nízkomolekulární organické látky

## Slide 8
laktát | P | 0,5-1,8 mM | + | iontově selektivní elektroda (laktátoxidasa), LDH-reakce (viz dole); poměr produkce (svaly, erythrocyty, mozek) a odbourávání (játra, ledviny) - - roste při nedostatečném zásobení tkání O2, také při diabetu, drogovém předávkování .... Při skladování krve roste koncentrace laktátu!
laktátdehydrogenasová reakce (LDH): CH3-CH(OH)-COO- + NAD+  pyruvát + NADH + H (abs. u 340 nm; rovnováha posunuta vlevo, možno odstraňovat pyruvát, zvýšit pH apod.)
H2O2 se stanovuje se obvykle peroxidasovou reakcí s chromogenním substrátem (viz další slide)
kyselina močová | S | muži: 200-500 M ženy 105-360 M |  | urikasová reakce, též spektrofot. s fosfowolframovou kyselinou; hlavní produkt odbourávání purinů (denně 400 mg), 75 % vylučováno močí, antioxidans, zvýšeno při onemocnění dnou

## Slide 9: VELEDŮLEŽITÁ VSUVKA: MOŽNOSTI STANOVENÍ JEDNOTLIVÝCH LÁTEK V „CHEMICKÉ DŽUNGLI“ ZVANÉ „KREV“
látka má specifické fyzikálně-chemické vlastnosti, kterých lze využít k přímému stanovení
- atomová absorpční spektrofotometrie: ionty kovů
- elektrochemické vlastnosti: iontově selektivní elektrody – NH4+, K+, H+ (měření pH)
- plamenová spektrofotometrie (Cu)
- absorpční spektrofotometrie: různé deriváty hemoglobinu (slide 3), bílkoviny (absorpce u 280 nm)
látka podléhá chemické reakci, která poskytuje produkt specifických vlastností (obvykle barevný produkt – Fe, kreatinin s kyselinou pikrovou, bílkoviny reakcí s různými činidly (slide 11) , NH4+ se salicylátem a chromanem, ale i stanovení jednotlivých bílkovin pomocí specifických značených protilátek)
látka podléhá enzymově řízené chemické reakci, která poskytuje produkt specifických vlastností: řada reakcí, katalyzovaných specifickými
- oxidasami, následné stanovení H2O2 peroxidasovou reakcí s substrátem (kyselina močová, cholesterol)
- dehydrogenasami, kdy vzniká nebo zaniká NADH (absorpční max. 340 nm, NAD+ zde neabsorbuje, laktát, NH4+ a mnoho dalších)
- hydrolasami, např. močovina se přeměňuje ureasou na amoniak
V klinicko-biochemických laboratořích se využívají automatické analyzátory, schopné stanovit desítky látek. Jsou konstruovány tak, aby co nejvíce reakcí bylo pro jednotlivé analyty společných. Proto se např. tak často využívají dehydrogenasové reakce (měří se růst či pokles absorbance pro 340 nm) nebo peroxidasové reakce, kdy specifickou oxidasovou reakcí vzniká H2O2, který je stanovován nespecifickou peroxidasovou reakcí s použitím tzv. chromogenního substrátu (bezbarvá látka, ze které vzniká látka barevná - „rodí“ se barva, chromos = barva, gen = roditi).

## Slide 10
Na+ K+ Ca2+ Cl- Pi Mg2+ | U (sbíraná) | 40-220 mmol 25-125 mmol 0,13-1mmol 110-250 mmol <32 mmol 3-5 mmol | + + + | viz stanovení v séru; složité rovnováhy anorganických iontů, široká rozmezí referenčních hodnot v závislosti na aktuálním příjmu iontů i vody
osmolarita | U (sbíraná) | 300-900 mOsm/kg | + | viz stanovení v séru
Cu | U (sbíraná) | 0,047-0,055 mol |  | viz stanovení v séru
Zn | U (sbíraná) |  |  | viz stanovení v séru
močovina | U (sbíraná) | 400-700 mmol |  | viz stanovení v séru
kreatinin | U (sbíraná) | 7-16 mmol |  | viz stanovení v séru; ženy trochu méně, kreatininová clearence (funkce ledvin)
kyselina močová | U (sbíraná) | 1,5-4,5 mmol |  | viz stanovení v séru; hodnoty při průměrné dietě
sediment | U |  | + | mikroskopická analysa sedimentu; bakterie (záněty ledvin a měchýře), krvinky, anorganické krystaly
MOČ (ionty + nízkomolekulární látky)
Analyt | Materiál | Hodnoty | Statim | Poznámky

## Slide 11
BÍLKOVINY V SÉRU (nejběžnější stanovení)
Analyt | Materiál | Hodnoty | Statim | Poznámky
bílkovina celková | S | 60-80 g/l | + | biuret, Folin, UV, další chromogeny (amidočerň, Coomassie Blue...)
albumin | S | 30 - 50 g/l | + | vazba barviv (bromkresolová zeleň); fce: zásobárna aminokyselin, onkotický tlak, transportní prot. (mastné kys., hormony, Ca2+, hem, bilirubin...) snížení: nedostatečná synthesa (jaterní choroby), zvýšené odbourávání (záněty..), ztráty močí, nedostatek aminokyselin pro syntezu
CRP (C-reaktivní protein) | S | 80-800 mg/100 ml | + | imuno: RIA, nefelometrie, ELISA fce: součást obranného systému (aktivace komplementu), „bílkovina akutní fáze“=BAF) zvýšení: akutní zánět, nekrosa, nádor (nespecifický marker)...
myoglobin | S | 80 mg/l) | + | imuno (protilátky nepůsobící na Hb); při poškození svalu zvýšeno (při infarktu myokardu již po 2 hod, až 30x po 4 hod)
BÍLKOVINY V MOČI (nejběžnější stanovení)
Analyt | Materiál | Hodnoty (za den) | Statim | Poznámky
bílkovina celková | U (sbíraná) | 10-150 mg | + | viz stanovení v séru
mikroalbuminurie (albumin) | U (sbíraná) | < 80 mg |  | viz stanovení v séru

## Slide 12
PLASMATICKÉ BÍLKOVINY
SDS-ELFO
IMUNO-ELFO

## Slide 13
DVOJROZMĚRNÁ ELEKTROFORESA isoelektrická fokusace
SDS-ELFO

## Slide 14
bílkovina | Ref. interv. (mg/dL) | poločas | pI | MW (kDa) | Sacharidy (% w/w) | Poznámky
prealbumin | 20-40 | 12 h | 4,7 | 54,4 | 0 | transport thyroxinu a trijodthyroninu
albumin | 3500-5000 | 15-19 d | 4-5,8 | 66 | 0 | viz slide 11
1-antitrypsin | 80-200 | 4 d | 4,8 | 55 | 12 | inhibitor proteas, nedostatek  cirhosa jater
1-kyselý glykoprotein | 50-150 | 5d | 2,7-4 | 40 | 45 | též orosomukoid, funkce neznámá, BAF
1-lipoprotein | 170-300 |  |  | 200 |  | též apolipoprotein A, transport lipidů (slide 23)
1-fetoprotein | ?? (dospělí) |  |  | 69 |  | nejdůležitější fetální sérový prot., funkce??
haptoglobin | 30-210 | 2 d | 4,1 | 85 | 12 | váže hemoglobin, redukován při hemolyse
2-makro-globulin | 120-410 | 5 d | 5,4 | 800 | 8 | váže proteasy (trypsin, plasmin, kathepsin), uplatňuje se při imunitní odpovědi a zánětech
ceruloplasmin | 20-50 | 4,5 d | 4,4 | 160 | 7 | BAF, hlavní zásoba Cu, oxidasová aktivita (Fe2+), antioxidační ochrana, zvýšen při některých anemiích váže hem (transport do jaterních buněk)
transferrin | 200-350 | 7 d | 5,7 | 77 | 6 | transport železa v krvi, viz slide 6
HLAVNÍ BÍLKOVINY KREVNÍ PLASMY
(modré běžně stanovovány, většinou pomocí protilátek - imunochemicky)
BAF: bílkoviny akutní fáze, jejich koncentrace se zvyšuje při zánětech

## Slide 15
hemopexin | 50-115 |  |  | 57 | 40 | glykoprotein podílející se na transportu hemu do jater
-lipoprotein | 60-155 |  |  | 515 | 0 | též apolipoprotein B, transport lipidů
C4 | 10-40 |  |  | 206 | 7 | součást komplementu, BAF
fibrinogen | 200-400 | 2,5 d | 5,5 | 340 | 3 | BAF, prekursor fibrinu
IgG | 525-1650 | 24 d | 6-7,3 | 160 | 3 | protilátky; vzrůst koncentrace při zánětlivých procesech, při neoplasiích imunitních buněk (B-lymfocytů)
IgA | 40-390 | 6 d |  | 170 | 8 | viz IfG
IgM | 25-310 | 5 |  | 900 | 12 | viz IgG
CRP | < 1 |  | 6,2 | 120 |  | nejvýznamnější BAF: stanovení v laboratořích praktických lékařů umožňuje odlišit bakteriální a virové infekce a tedy i smysluplnost nasazení antibiotik
HLAVNÍ BÍLKOVINY KREVNÍ PLASMY – pokračování
(modře vyznačené běžně stanovovány)
bílkovina | Ref. interv. (mg/dL) | poločas | pI | MW (kDa) | sacharidy (% w/w) | poznámky

## Slide 16: DIAGNOSTICKY VÝZNAMNÉ ENZYMY (intracelulární enzymy se ve zvýšené koncentraci objevují v plasmě při poškození jejich „mateřské“ tkáně)
Enzym | Hlavní zdroj (mateřská tkáň) | Hlavní klinické aplikace
alaninaminotransferasa* | játra, kosterní sval, srdce | onemocnění jater
aldolasa | kosterní sval, srdce | svalová onemocnění
alkalická fosfatasa* | játra, kost, střevní buňky, placenta, ledviny | onemocnění kostí a některé jaterní poruchy
α-amylasa* | slinné žlázy, pankreas, vaječníky | onemocnění pankreatu
aspartátaminotransferasa* | játra, kosterní svaly, srdce, játra, erythrocyty | infarkt myokardu, onemocnění jater a svalů
cholinesterasa | játra | otravy organofosfáty....
glutamátdehydrogenasa | játra | onemoc. jaterního parenchymu
γ-glutamyltransferasa* | játra, ledviny | onemocnění jater a žlučníku, alkoholismus
kreatinkinasa* | kosterní sval, mozek, srdce, hladké svaly | infakrt myokardu, svalová onemocnění
kyselá fosfatasa* | prostata, erythrocyty | karcinom prostaty
laktátdehydrogenasa* | srdce, játra, kosterní sval, erythrocyty, destičky | infarkt myokardu, hemolysa, onemocnění jater
5´-nukleotidasa | játra, žlučník | onemocnění jater a žlučníku
trypsinogen | pankreas | onemocnění pankreatu

## Slide 17
Analyt | Materiál | Hodnoty* | Statim | Poznámky
kreatinkinasa (CK) | S | M: 200-800 nkal/l Ž: 165-830 nkat/l | + | spřažené reakce (viz další slide), bioluminiscence; ↑ při svalových onemoc. (dystrofie), ale i po chirurg. zákroku, sepse, po některých léčivech...
CK-MB (muscle, brain) isoenzymy: dimer: CK-1 (BB), CK-2 (MB), CK-3 (MM) | S |  | + | ELFO na agaru, agarose.., ionto-měničová chrom., imunochem. metody (imunoinhibice..) srdce: hodně MB (diagnosa infarktu myokardu)
+ ATP ↔
stanovení:
CK (pH 6,7)
A: kreatinfosfát + ADP  kreatin + ATP
HK
ATP + glukosa  glukosa-6-fosfát + ADP
G6PD
glukosa-6-fosfát + NADP+ 6-fosfoglukonát + NADPH + H+
B: CK (pH 8,8)
kreatin + ATP  kreatinfosfát + ADP
PK
ADP + fosfoenolpyruvát  ATP + pyruvát
LDH
pyruvát + NADH + H+  CH3-CH(OH)-COO- + NAD+
+ ADP
* Povinně si zopakujte, co to je „katalytická aktivita enzymu“ a jak je definována její jednotka katal (učeb. str. 126).

## Slide 18
alkalická fosfatasa (ALP) | S | 420-1500 nkat/l | + | nemoci jater a žlučníku (při obstrukci se indukuje vyšší synthesa), poruchy kostí (rakovina kostí, zlomeniny..)
kyselá fosfatasa (ACP) | S | M: 40-195 nkat/l Ž: 5-150 nkat/l |  | jiné chromogenní substráty; typické zvýšení u karcinomu prostaty, stanovuje se též imunochemicky ("prostate-specific antigen", PSA) - nádorový marker
Katalytickou aktivitu enzymu mohu měřit „jednoduše“, jak je popsáno v učebnici (str. 126). Mohu však také použít trik tzv. spřažených reakcí. Pokud totiž ve studované reakci (např. kreatinkinasa na předchozím slidu, podrobně popsáno níže) vznikají produkty, které se nesnadno stanovují, mohu do směsi přidat další enzym a potřebné reaktanty tak, aby se jeden z produktů první reakce přeměňoval na jiný, snadno stanovitelný produkt.
V případě A přidám glukosu a NADP+ jakož i enzymy hexokinasu a glukosa-6-fosfátdehydro-genasu a budu měřit růst absorbance při 340 nm. V případě B přidám fosfoenolpyruvát a NADH jakož i pyruvátkinasu a laktátdehydrogenasu a opět budu měřit absorbanci u 340 nm.
Aby tato finta fungovala, musí být katalytické aktivity „následných“ enzymů alespoň 10 x vyšší než u studovaného enzymu (zde CK), koncentrace všech nízkomolekulárních reaktantů musí výt vysoká (alespoň 10 x vyšší než jsou jejich Michaelisovy konstanty a všechny enzymy musejí být schopny „pracovat|“ za daných podmínek (v jednom roztoku).
Všimněte si jedné zde zobrazené experimentální finty: V případě A můžeme pomocí dvou následných reakcí sledovat všechny procesy, kde vzniká ATP, zatímco v případě B všechny procesy, kde vzniká ADP. Tato univerzalita se náramně hodí při použití automatů (viz slide 9).

## Slide 19
LIPIDOVÝ SOUBOR
O lipoproteinech si povinně přečtěte v učebnici na str. 322!

## Slide 20
Schematický obrázek krevního lipoproteinu

## Slide 21
cholesterol celkový (volný + esterifikovaný) | S | 3,9-6,2 mM |  | rizikový faktor (oblíbené konversační téma)
HDL-cholesterol | S | 0,8-2,0 mM |  | "hodný" cholesterol
LDL-cholesterol | S | 1,8-5,0 mM |  | "zlý" cholesterol (přenos cholesterolu do tkání)

## Slide 22
ELFO lipoproteinů | P |  |  | na agarosovém filmu
ApoA1, ApoA2 |  |  |  | viz proteiny
triacylglyceroly (triglyceridy - fuj) | S | 0,3-1,7 mM (jako triolein) |  | hydrolysa mikrobiální lipasou

## Slide 23
Ukázka tabulky, která pomáhá lékařům při diagnose chorob, souvisejících s poruchami lipidového metabolismu tak, jak to vyplývá z klinicko-biochemických dat

## Slide 24: PANKREATICKÝ SOUBOR
-amylasa (celková) pankreatická (jiný isoelektrický bod) - stanovuje se zvlášť | S též U | 0,47-1,67 μkat/l 0,2-8,0 μkat/l 0,22-0,88 μkat/l | + | pochází především z pankreatu a slinných žláz, zvýšení u pankreatitidy, ale také u nejrůznějších onemocnění v dutině břišní (i u apendicitidy...) a dalších poruch (popáleniny...) - příčina neznámá
lipasa | S | 470-4700 nkat/l |  | alkalim. titrace, stanovení volného glycerolu; působí na mezifází (pomocný protein kolipasa); zánět nebo obstrukce ve vývodu z pankreatu
lipasa + kolipasa
1-oleoyl-2,3-diacetylglycerol + H2O  2,3-diacetylglycerol + oleová kys.
diacetinasa
2,3-diacetylglycerol + 2 H2O  glycerol + 2 octová kys.
dále viz stanovení glycerolu (triacylglyceroly)
A: -amylasa
maltopentosa (nebo škrob)  maltosa + maltotriosa (+ dextriny)
-glukosidasa
maltosa + maltotriosa  glukosa (viz stanovení glc)
B: -amylasa
maltotetrosa  2 maltosa
maltosafosforylasa
maltosa + Pi  glukosa + glukosa-1-fosfát
fosfoglukomutasa
glukosa-1-fosfát  glukosa-6-fosfát
glc-6-fosfátdehydrogenasa
glukosa-6-fosfát + NADP+  6-fosfoglukonolakton + NADPH + H+

## Slide 25: JATERNÍ SOUBOR
Stanovení látek synthetisovaných
v játrech a vylučovaných
do krve: albumin, cholinesterasa,
koagulační faktory
Stanovení látek metabolisovaných
v játrech: bilirubin, cholesterol, triacylglyceroly, amoniak, žlučové kyseliny
Stanovení látek uvolňovaných
z jaterních buněk při poškození:
enzymy (AST, ALT, alkalická fosfatasa, γ-glutamyltransferasa)
Obrázek vpravo: Odbourávání hemu
v retikulo-endoteliálním systému (RES):
- otevření cyklu pomocí hem- oxygenasy (uvolnění CO a Fe)
- redukce biliverdinu na bilirubin
vyloučení bilirubinu do krve, vazba na albumin
vstup albumin-bilirubinu do jater
konjugace bilirubinu s glukuronátem, vznik bisglukuronátu bilirubinu (konjugovaný bilirubin)
vyloučení konjugovaného bilirubinu do žluče
přechod do střev a tam následné modifikace

## Slide 26
bilirubin celkový | S | 1,7-18,8 μM | + | reakce s diazotovanou sulfanylovou kyselinou; denní produkce 250-300 mg příčiny zvýšení: - zvýšená tvorba (hemolysa, novorozenci) - snížené vychytávání játry - snížená konjugace (dědičné) - porucha vylučování do žluče (jaterní žloutenka) - porucha odtoku žluče (mimo játra, „obstrukční hepatitida“)
bilirubin přímý (nekonjugovaný) (v kys. prostředí se reaguje pouze konjugovaný) | S | 0-7 μM |  | 
aspartátamino-transferasa (AST) | S | 115-420 nkat/l | + | spřažené enzymové reakce; klin. význam - viz tabulka
alaninamino-transferasa (ALT) | S | 65-325 nkat/l | + | spřažené enzymové reakce; klin. význam - viz tabulka
tkáň | AST | ALT | AST/ALT
srdce játra kosterní sval ledviny pankreas erythrocyty sérum | 7800 7100 5000 4500 1400 500 1 | 450 2850 300 1200 130 45 1 | 17 2,5 17 3,7 10,7 11 1
TRANSAMINASOVÁ AKTIVITA V RŮZNÝCH TKÁNÍCH (vzhledem k séru)

## Slide 27
γ-glutamyl-transferasa (GGT, GMT) | S | 0,2 – 1,5 μkat/l | + | v séru pochází téměř výhradně z jater; velmi citlivý ukazatel pro všechny poruchy jater a žlučníku
laktátde-hydrogenasa (LDH) | S | PL: 1,5-3,3 μkat/l LP: 0,6-1,5 μkat/l |  | diagnosticky významné při onemocnění jater, infarktu myokardu (isoenzymy), hemolytických anemiích, onemocnění ledvin. některých malignitách...
(zmínka o γ-glutamylové vazbě – viz učebnice str. 41- 44)

## Slide 28: DIABETOLOGICKÝ SOUBOR
glukosa (glykemie) | S | 4,4-6,1 mM | + | (non-)insulin dependentní diabetes mellitus (I. a II. druh); domácí testy (glukometry, papírky); glukosový toleranční test
glukosa | U (sbíraná) | < 2 mmol 0,1-0,8 mM |  | viz stanovení v krvi, papírky
glykovaný hemoglobin | erythrocyty | 5-8 % glyko-vaného Hb |  | iontoměničová HPLC, elfo, IEF, RIA, afinitní chrom.
METODA hexokinasová reakce - vidit. oblast - UV oblast glukosaoxidasová reakce - spektrofotom. - O2 elektroda glukosa-dehydrogenasová reakce (340 nm) | % 8 % 53 % 23 % 15 % 1 % | PRINCIP METODY glc + ATP → glc-6-P + ATP glc-6-P + NADP+ → 6-fosfoglukonolakton + NADPH + H+ reoxidace NADPH pomocí chromogenních barviv měření při 340 nm, obvykle rovnovážné uspořádání glc + O2 → glukonolakton + H2O2 H2O2 + chromogen → H2O + barvivo (peroxidasa) glc + NAD+ → glukonolakton + NADH + H+
ELEKTROCHEMICKÉ STANOVENÍ GLUKOSY POMOCÍ
Clarkovo čidlo: 1: Anoda (Pt-Ir drátek)
amperometrické stanovení rozpuštěného O2 , 2: Katoda (Ag-AgCl,
redukce O2 za vzniku H2O2 , argentchloridová referentní elektroda)
glukosaoxidasová reakce snižuje konc. O2 3. Gel
4. Membrána s imobilizovanou glukosaoxidasou

## Slide 29: DIAGNOSTIKA ANEMIÍ
Základní krevní obraz (vše v nesrážlivé krvi,
tzv. „plná“ krev)
Objem krve (asi 5 l): M: 61,5± 8,5 ml/kg
Ž: 59±5 ml/kg
Hematokrit (v %, obj. ery/obj. krve): M: 47± 7
Ž: 42±5
Střední objem erythrocytu: 80 - 94 μ3
Střední průměr erythrocytu: 7 - 7,5 μ
Hemoglobin: 33 - 38 g/100 ml erythrocytů
Sedimentace (jak rychle klesá hladina krevních tělísek v nesrážlivé krvi): 0 - 15 mm/h (mnoho vlivů, "high sensitivity but low specifity")
zvýšení: záněty, některé tumory a lymfomy.....
snížení: některá hematologická onemocnění, nízký fibrinogen.....
anemie (chudokrevnost): stav, při kterém je v krvi snížena koncentrace hemoglobinu (Hb) pod normu stanovenou podle věku a pohlaví;
- nízký obsah Hb (nízká syntéza globinu, nízká synteza hemu, nedostatek Fe)
- nízký hematokrit: porušená tvorba erythrocytů, zkrácená životnost

## Slide 30
ferritin | S | 1-25 μg/100 ml |  | velmi citlivý ukazatel nedostatku Fe, imuno
B12 | S | 10-80 ng/100 ml |  | imuno
folát | S | 0,3-1,6 μg/100 ml |  | nedostatek: poruchy krvetvorby a nervové činnosti
folát v erythrocytech |  | 13-70 μg/100 ml |  | s ohledem na anemie důležitější než hodnota v séru
TSH | S | 0,5-5,7 mU/l |  | thyreoideu-stimulující hormon, thyrotropin
thyroxin volný (FT4) | S | 10-31 pM |  | nevázaný na trasnsportní proteiny
choriogonadotropin(HCH: human chorio- gonadotropin) | S, U |  |  | vylučován vyvíjejícím se embryem, těhotenský test (nejvyšší hladina na konci 1. trimestru)
ZÁKLADNÍ HORMONY
DIAGNOSTIKA ANEMIÍ
erythropoetin (EPO) | S | M: 9–26 U/l Ž: 11–30 U/l |  | vylučován ledvinami, řídí erytropoesu (vznik červených krvinek v kostní dřeni), zneužívání u sportovců
transferrin | S | 200-350 μg/100 ml |  | viz vazebná kapacita Fe (slide 6)

## Slide 31: KOAGULAČNÍ VYŠETŘENÍ
hemoloagulace = vznik krevní sraženiny (viz též prezentace „Regulace enzymové aktivity“, slide 13) fibrinolysa = rozpuštění fibrinové sraženiny
hemofilie vs. trombosa
Červeně vyznačeny body, kde je tento systém při vyšetřeních aktivován (viz další slide)

## Slide 32
rektrakce koagula* | P |  | závěrečná fáze vzniku koagula, měří se čas potřebný k odtržení koagula od stěn zkumavky
D-dimer | P-citr. | + | stanovení koncentrace fibrinových štěpů v plasmě, indikátor rozsahu fibrinolysy
fibrinogen | P-citr. | + | stanovení koncentrace základní bílkoviny systému; metody: imuno, hmotnost fibrinového gelu ...
FDP | P | + | fibrin/fibrinogen degradation products, stanovení rozsahu rozkladu fibrinu a fibrinogenu
krvácivost |  |  | měření doby krvácení po „malém“ poranění
protein C | P-citr. |  | závisí na vitaminu K, regulátor koagulace
Rumpel-Lee test |  |  | zjišťuje se křehkost kapilár, ovlivnění počtem krevních destiček
PTT* | P-citr. | + | partial-thromboplastin-time, celá vnitřní dráha
faktor V* | P-citr. |  | kofaktor faktoru IX, nemá sám enzym. aktivitu, aktivuje faktor IX
faktor VII* | P-citr. |  | test vnějšího systému aktivace
Quickův test* | P-citr. | + | thromboplastin time, pokles při nedostatku thrombinu
thrombinový čas* | P-citr. | + | přidán thrombin, test funkčnosti fibrinogenu
AT III* | P-citr. |  | antitrombin III, regulátor koagulace (inhibitor trombinu), snížení při tromboze, jeho aktivita se zvyšuje heparinem (antikoagulans)
ZÁKLADNÍ KOAGULAČNÍ VYŠETŘENÍ
* Stanovení: měří se čas, za který vznikne koagulum (krevní sraženina) po nastartování dráhy příslušným faktorem